## Slide 1
Activité sur les engrenages
Manipulation découverte, mesures, calculs
Les engrenages servent à transmettre de l'énergie mécanique ( mouvement de rotation)
certaines pinces de robot fonctionnent avec des engrenages
Activité:
Roue 3
Roue 2
Roue 1
Fais un tour de la roue 2: combien de tours a fait la roue 1 ?
2 tours
N=
N1 =
2 x N2
⍵ =
nombre de tours
nombre de tours
⍵1 =
2 x ⍵2
Si on met un moteur sur la roue 2, et que sa vitesse ⍵2 est 150 tours/min : ⍵1 =
2 x ⍵2 = 2 x 150 = 300 tours/min
Si le moteur est sur la grande roue, on a un multiplicateur de vitesse
A l’inverse, si on met un moteur sur la roue 1, et que sa vitesse ⍵1 est 300 tours/min : ⍵2 =
Si le moteur est sur la petite roue, on a un réducteur de vitesse
⍵1/2 = 300/2 = 150 tours/min

## Slide 2
Roue 3
Roue 2
Roue 1
Z =
10 dents
N1 =
2 x N2
⍵1 =
2 x ⍵2
Z1=
Nombre de dents
Z2=
20dents
On sait que
et maintenant on sait que
Z2=
2 x Z1
Ainsi, le rapport de vitesse est l’inverse du rapport du nombre de dents
N1 Z2
N2 Z1
=
Si tu as compris: compte Z3 puis exprime N3/N2 en fonction du nombre de dents Z2 et Z3 ;
calcule N3 si N2= 300 tours/min.
Correction: Z3= 15 Z2=20
N3 Z2
N2 Z3
=
donc N3 = Z2 x N2 / Z3 = 20 x 300 / 15 = 400 tours/min
Si tu as compris: N3/N1 en fonction du nombre de Z1, Z2 et Z3 ;calcule N3 si N1= 1200 tours/min.
Correction: N3 = Z2 x N2 / Z3 et N2= N1 x Z1 / Z2 donc N3 = Z2 x N1 x Z1 = N1 x Z1 = 1200 x 10 / 15 = 800 tours/min
Z3 x Z2
Z3

## Slide 3
d = m x Z
20 = 1 x 20
d = m x Z
20 = 2 x 10
m: le module de la denture
Voila les deux roues superposées